Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń w budynku B (hala maszyn CNC)

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont hali w budynku B znajdującego się na terenie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 5 w Zegrzu Południowym, przeznaczonej do zainstalowania maszyn CNC.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku B.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji prefabrykowanej. Rok budowy 1977. Wysokość budynku – 6,75 cm, powierzchnia 339 m2. Powierzchnia podlegająca remontowi 
179,2 m2. Budynek wyposażony w instalację co, elektryczną i wentylacji mechanicznej.

W ramach zadania należy wykonać remont wraz z przygotowaniem stanowisk pod maszyny oraz dokonać przemieszczenia maszyn, zgodnie z poniższymi wykazami:

Maszyny do przeniesienia:

- Szlifierka SPA 25x63 (z pomieszczenia w budynku C),

Fundament pod szlifierkę należy wykonać zgodnie z dokumentacją i zaleceniami. Winien być wykonany oddzielnie od innych elementów budynku, aby uniknąć przenoszenia na szlifierkę wszelkiego rodzaju szkodliwych wpływów z zewnętrznych. Podstawowe parametry maszyny oraz ustawienie i montaż – w załączeniu.

- Szlifierka do wałków  S20-12 Studer (z pomieszczenia w budynku C),

Podstawowe parametry maszyny przedstawiono w załączeniu.

- Pionowe centrum obróbcze VMC 650 Avia (z pomieszczenia w budynku C),

- Kompresor i zbiornik sprężonego powietrza (z pomieszczenia w budynku 5).

Maszyny nowe (dostawy z zakupu):

- Centrum frezarskie, frezarka 5-osiowa OKUMA,

- Centrum tokarskie CNC OKUMA,

- Szlifierka do płaszczyzn KGS 1020AHS + wyposażenie dodatkowe.

Instrukcja obsługi – w załączeniu.

Zakres remontu hali obejmuje:

- wykonanie instalacji sprężonego powietrza do maszyn oraz zabudowa kompresora wg planu,

- wykonanie instalacji zasilania maszyn i stanowisk pracy (wg planu i DTR maszyn),

- wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu biurowym,

Oświetlenie w miejscu pracy powinno spełniać normy zgodne z polskim prawem.

- wykonanie instalacji wyciągowej od szlifierek,

- montaż sieci LAN do maszyn i pomieszczenia biurowego,

- demontaż zabudowy drzwi w bramie nr 3,

- wykonanie zabudowy przeszklonej zaplecza biurowego w obszarze bramy nr 2,

- rozbiórka magazynu (po automatach),

- wykonanie ścianki działowej (do połowy przeszklonej) oddzielającej pomieszczenie szlifierni,

- dostawa i montaż drzwi wg planu,

- wykonanie fundamentów (stóp betonowych) pod maszyny (wg wymagań producentów),

- przeniesienie nagrzewnicy ze słupa przy bramie nr 2.

Instalacja zasilająca do maszyn i urządzeń jest do wykonania z rozdzielni znajdującej się 
w budynku 5a.

II. Wizja lokalna:

Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna, celem umożliwienia uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający traktuje udział w wizji lokalnej jako obligatoryjny dla Wykonawców etap  poprzedzający złożenie oferty.

- Rozliczenie umowy

Strony ustalają rozliczenie ryczałtowe przedmiotu umowy. Kwota ryczałtu obejmuje także utylizację materiałów uzyskanych z rozbiórki w trakcie remontu.

- Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane:

Wykonawca udzieli nie mniej niż 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag 
i zastrzeżeń.

- Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag 
i zastrzeżeń - w  terminie do 60 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag 
i zastrzeżeń przez upoważnionych  przedstawicieli Stron.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwane również dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie , w jednej lub w kilku formach określonych poniżej:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2. Zabezpieczenie w formach innych niż pieniądz zostanie uznane za wniesione skutecznie po zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wystawione na Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz uzgodnił jego treść z Zamawiającym (w szczególności poprzez przesłanie jego projektu), ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dokumentu zabezpieczenia w przypadku zapisów sprzecznych z zapytaniem ofertowym, w szczególności zawierających zapisy warunkowe, niewłaściwe terminy, wartości, itp.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 72 1240 6074 1111 0010 3988 9291.

4. Zabezpieczenie wniesione przed zawarciem umowy, w innej formie niż pieniądz musi obejmować okres obowiązywania umowy w wysokości 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwzględnieniem 30-dniowego terminu,

5. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz winno uwzględniać okres obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji z uwzględnieniem 15-dniowego terminu

6. Za zabezpieczenie wniesione w terminie uważa się:

a) dla zabezpieczenia wnoszonego w poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych - złożenie dokumentu Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy;

b) dla zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

Poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa powinny zawierać stwierdzenie, że Poręczyciel/Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów podpisanej przez nich umowy do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione Poręczycielowi/Gwarantowi w formie pisemnej.

- Ubezpieczenia ryzyka budowy:

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczeniową wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na czas trwania przedmiotu umowy. Polisa powinna obejmować ubezpieczenie robót 
w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu umowy. Wykonawca nie później, niż w dniu przejęcia placu budowy przekaże Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy.

- Niezależnie od polisy o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - od dnia zawarcia umowy do czasu bezusterkowego końcowego odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez uwag 
i zastrzeżeń. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowić będzie załącznik do umowy. Jeśli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed dniem wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia 
i przedstawienia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia robót od odpowiedzialności cywilnej zawartej na tych samych warunkach jak dotychczas, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia.

- Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe 
i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 1 000 000 zł.

VIII. Uwagi:

1.  Roboty budowlane, należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przy 	wykonywaniu robót warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i warunkami technicznymi.

2.	Dostawy materiałów muszą odbywać się na bieżąco (z logistyką zapewniającą zapas 	materiałów na jeden dzień pracy), gdyż Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem 	magazynowym, które mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia prac.

- Zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Na 3 dni przed zgłoszeniem odbioru końcowego całości robót Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

- dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne określone wymogami prawa;

- atesty, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dla zamontowanych

urządzeń, użytych materiałów i wykonanych robót;

- protokoły z prób, badań i pomiarów;

- wykazy kompletów kluczy do pomieszczeń, tablic elektrycznych i urządzeń z ich numerami;

- instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim.